ANET AN 865.01

Výrobce: RIM CZ s.r.o.

ANET AN 865.01

Celočalouněné otočné křesílko oblého tvaru s područkami, určené do domácích pracoven, čekacích prostor, vstupních hal, recepcí i jako jednací sezení do kancelářských prostor.

| Provedení | Kostru skořepiny tvoří drátěný rám, který je ve vypěňovací formě obalený PUR pěnou o objemové hmotnosti cca 70 kg/m3. Sedák je bukový výlisek s vypěněnou PUR pěnou o tloušťce 30 mm a objemové hmotnosti cca 65 kg/m3. Polyuretanová pěna splňuje standardně podmínky nehořlavosti dle norem: Class 1 M (UNI 9175/1987, UNI 9175/fa 1 1994) Class M4 (NFP 92-507:2004) California Technical Bulletin 117, Section A Part 1 and Section D Part 2 Skořepina je uchycena na otočném mechanismu, bez nastavení výšky sezení. Otočný mechanismus je zasazen v kovové trubce o průměru 50 mm s povrchovou úpravou chrom. Místo připojení podnože je vyztuženo kovovými profily. |
| --- | --- |
| Podnož | Podnož tvoří leštěná hliníková čtyřramenná základna. Dostatečná velikost podnože zaručuje velmi dobrou stabilitu proti převrácení. Podnož je na plastových kluzácích s teflonem, zamezující poškození podlahy. |
| Čalounění | Dle výběru z nabídky látek. |
| Záruka | 5 let (viz. Obchodní podmínky) |

Rozměry (v mm)

Koncept ANET

| AN 865.02 | AN 865.04 | AN 865.06 | AN 865.07 |
| --- | --- | --- | --- |
| AN 865.15 |  |  |  |