CUBIX CX 5212

Výrobce: RIM CZ a.s.

Design: Kai Stania

CUBIX CX 5212

Exkluzivní řada sedaček a křesel do veřejných a kancelářských prostor s moderním a lehce působícím designem hranatých tvarů. Základnu tvoří jedno-třímístný segment na kovovém rámu. Takto vzniklé segmenty je možné používat jako pracovní sezení do relaxačních zón, nebo jako jednací a odpočinkové sezení.

| Provedení | Kostra je vyrobena z dřevěných smrkových hranolů a dřevotřísky. Je vystavěna na kovovém nosném rámu. Na jednotlivé pozice kostry jsou lepeny řezané tvarovky z PUR pěny. Sedací část tvoří dřevěný rám s drátěnými pružnými vlnovci, které poskytují vysoký komfort sezení. Na sedák je použita kvalitní PUR pěna o tloušťce 120mm a objemové hmotnosti 50kg/m3. Výška sedu je 440mm. Z područek si lze vybrat nižší nebo vyšší variantu o rozměrech 200mm nebo 300mm. U samostatných segmentů je kovový nosný rám nahrazen nosnou kostrou z masivního dřeva a sedák je bez drátěných pružných vlnovců. Druh a síla pěny jsou totožné se sedačkovou variantou. |
| --- | --- |
| Rám | Nosný rám je svařenec z kovových jeklů 50x30x2mm a L-profilu 30x30x2mm, stříkaný černou práškovou barvou a je vsazený do dřevěné kostry. Rohové nohy jsou pevně přichyceny k nosnému rámu a spojeny trubkami 25x2mm. Povrchová úprava trubek je chrom. |
| Nohy | Rohová noha je hliníkový odlitek se stavitelným chromovým kluzákem. Povrchová úprava noh rámu je v základním provedení leštěný hliník. |
| Čalounění | dle výběru z nabídky látek |
| Příplatkové provedení | Povrchová úprava noh a trubek stříkaná práškovou barvou dle RAL. |
| Záruka | 5 let (viz. Obchodní podmínky) |
| Varianty | CX 5210 čalouněný jednomístný segment CX 5220 čalouněný dvoumístný segment CX 5230 čalouněný trojmístný segment CX 5211 čalouněné jednomístné křeslo s nízkou područkou CX 5212 čalouněné dvoumístné křeslo s nízkou područkou CX 5213 čalouněné trojmístné křeslo s nízkou područkou CX 5212 čalouněné jednomístné křeslo s vyskou područkou CX 5222 čalouněné dvoumístné křeslo s vysokou područkou CX 5232 čalouněné trojmístné křeslo s vysokou područkou |

Rozměry (v mm)

Varianty IX

| CX 5211 |  |
| --- | --- |
| CX 5221 |  |
| CX 5231 |  |
| CX 5222 |  |

STOLY

| Provedení | Základní kostra stolu je z MDF lakované na černou nebo bílou barvu. Na něm je nalepené kalené sklo o síle 6mm, které je lakované barvou ze spodní strany (černá nebo bílá). |
| --- | --- |
| Rám | Je sestaven z rohové hliníkové nohy a trubek Ø25x2mm. Povrchová úprava trubek je chrom. |
| Nohy | Rohová noha je hliníkový odlitek se stavitelným chromovým kluzákem. Povrchová úprava noh rámu je v základním provedení leštěný hliník. |
| Příplatkové provedení | Povrchová úprava noh a trubek stříkaná práškovou barvou dle RAL. |
| Záruka | 5 let (viz. Obchodní podmínky) |
| CX 5251 |  |
| CX 5252 |  |