TANIA TA 860.04

Výrobce: RIM CZ a.s.

TANIA TA 860.04

Celočalouněné otočné křesílko na kolečkách oblého tvaru s područkami, určené do domácích pracoven, čekacích prostor, vstupních hal, recepcí i jako jednací sezení do kancelářských prostor.

| Provedení | Kostru skořepiny tvoří skelet z tvrdého plastu, který je ve vypěňovací formě obalený PUR pěnou o objemové hmotnosti 70 kg/m3. Sedák je bukový výlisek s vypěněnou PUR pěnou o tloušťce 35 mm a objemové hmotnosti cca 65 kg/m3, připevněný ke kostře skořepiny. Skořepina je uchycena na otočném mechanismu s plynovou pružinou s možnosti nastavení výšky sezení. Místo připojení mechanismu je vyztuženo kovovými profily. |
| --- | --- |
| Podnož | Podnož tvoří čtyřramenný kříž v provedení leštěný Alu. Podnož zaručuje velmi dobrou stabilitu proti převrácení. Plynová pružina je výškově stavitelná v provedení chrom. |
| Kolečka | Kolečka bržděná Ø 60 mm na tvrdou nebo měkkou podlahu |
| Příplatkové provedení | Kolečka s chromovým kroužkem na tvrdou i měkkou podlahu. Univerzální kluzáky pro měkkou i tvrdou podlahu. |
| Čalounění | Dle výběru z nabídky látek. |
| Záruka | 5 let (viz. Obchodní podmínky) |

Rozměry (v mm)

Koncept TANIA

| TA 860.01 | TA 860.02 | TN 860.06 | TA 860.15 |
| --- | --- | --- | --- |